## Slide 1: MODULBASERT TRENING FOR LIVBÅTPERSONELL
MODUL: 1 LIVBÅTFØRERS PLIKTER OG OPPGAVER INKL. REGELVERK, STYRENDE DOKUMENTASJON OG BEREDSKAPSORGANISERING

## Slide 2: Hensikt med treningen:
Beskrive hvor krav til trening og beredskap er forankret i styrende dokumentasjon og regelverk, samt beskrive hvordan beredskapsorganiseringen i selskapet er organisert.
God forståelse av lokal beredskapsplan, ansvar, roller, samarbeid og kommunikasjon på generell basis med særlig fokus å sikre inngående kunnskap om livbåtmannskapets plikter og oppgaver.
Anbefalt tidsforbruk ca. 1-1,5 time (ref. notatfelt under slide 3 – innhold for ca. tidsestimering).

## Slide 3: INNHOLD
Caseoppgave
Styrende dokumentasjon – oversikt
Relevant regelverk – kort oppsummering av viktige forskriftskrav (Aktivitets- og Innretningsforskriften)
Lokal Beredskapsplan (overordnet gjennomgang av organisasjon og DFUer)
  Diskusjon rundt DFU-liste
Gruppeoppgaver + gjennomgang av disse
Livbåtførerlagets ansvar, plikter, oppgaver og kommunikasjonslinjer
  FØR sjøsetting
  ETTER sjøsetting
EVT (inkl. Evt. erfaringsoverføring fra andre skift eller annen viktig relevant info)
Evaluering

## Slide 4: CASEOPPGAVE
Dere er mannskap på deres livbåt og opplever følgende scenarier:
En av livbåtførerne møter ikke opp. Hvordan skal en løse dette?
Livbåten er full og det kommer flere personer som ønsker å mønstre i livbåten. Hvordan løser en dette?
Som livbåtfører registrerer du at radioen ikke virker. Hva gjør en i denne situasjonen?
Del inn i grupper og bruk 10 minutter på å diskutere/ svare.
 Gjennomgå oppgaven i felleskap.

## Slide 5: REGELVERKET – RELEVANTE PARAGRAFER
Aktivitetsforskriftens § 73 om beredskapsetablering:
Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner, jf. også § 9 om helsetjenestens oppgaver bokstav c.
Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften § 17 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser, og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften § 5 om barrierer
Innretningsforskriften § 44 om evakueringsmidler:
Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. Aktivitetsforskriften § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner bokstav d.
Valg av evakueringsmidler, plassering og beskyttelse av dem skal baseres på de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf. Aktivitetsforskriften § 73 om beredskapsetablering
Som evakueringsmidler for evakuering til sjøen skal det brukes fritt-fall livbåter, supplert med redningsstrømper og tilhørende redningsflåter
LINKER TIL: Aktivitetsforskriften , Styringsforskriften og Innretningsforskriften

## Slide 6: GJENNOMGANG AV DFU'ER – Hvilke DFUer har relevans for livbåtførerlaget

## Slide 7: LIVBÅTFØRERLAGETS RUTINER – Gruppeoppgaver
Del inn i grupper og gjennomgå følgende oppgaver:
  Beskriv mønstringsrutiner på installasjonen for;
    Mønstring i livbåt
    Mønstring på alternativt mønstringsområde
    Evakuering med redningsstrømpe/ flåter
    Evakuering med Helikopter
  Vurder/ diskuter også utfordringer med de forskjellige rutinene Stikkord: Hvordan bør mønstringsområde organiseres, hva hvis f.eks. mange mangler drakt, noen er skadet, noen endrer adferd og skaper uoversiktlige forhold i området rundt livbåtene og evt. andre utfordringer)
  Beskriv hovedoppgaver/ oppgavefordeling for de ulike funksjonene (Kaptein, Pumpemann, Motormann)
  Diskuter forskjeller i fasene før og etter sjøsetting av livbåt (f.eks. kapteinens ansvar, hovedmål/ fokuspunkter mm)
  Har installasjonen egne spesifikke rutiner (f.eks. værbegrensninger mm). I så fall hvilke?

## Slide 8: Livbåtførerlagets oppgaver og kommunikasjonslinjer ift. lokal Beredskapsplan
Gjennomgå svar fra gruppene etter gruppeoppgaver
  Bruk/ vis relevant informasjon fra lokal beredskapsplan og gjennomgå; Mønstrings-/ evakueringsrutiner for livbåt, helikopter, alternativ mønstringsplass, redningsstrømper
Gjennomgå eventuelle andre installasjonsspesifikke rutiner (f.eks. værbegrensninger mm)

## Slide 9: ORGANISERING OG LEDELSE FØR SJØSETTING
GENERELT ANSVAR OG OPPGAVER:
På innretningen retter livbåtmannskapet seg etter ordre fra Beredskapslederen eller den Beredskapsleder bemyndiger
Du skal være mentalt forberedt på å håndtere ulike utfordringer. Situasjonen kan kreve at beredskapsledelsen må gjøre brå endringer i sine beslutninger, og du må derfor på forhånd ha tenkt gjennom hvilke alternative evakueringsmidler som kan bli benyttet

## Slide 10: ORGANISERING OG LEDELSE FØR SJØSETTING
KAPTEINS PLIKTER OG OPPGAVER;
Start med «Kontroll-liste av livbåt før bruk» og når alt er klart, beordres «bording»
Etablere radiokontakt med beredskapssentral
Beordre bording
Rapportere POB
Klarere droppsone for stup med beredskapsfartøyet eventuelt foreta egensjekk dersom fartøyet ikke er tilstede (ref. lokal beredskapsplan for fastsatte rutiner)
Koordinere aksjoner for klarering for stup med det øvrige mannskapet.
  Starte motor
  Gi ordre om å starte utpumping av livbåt
Det fremkommer ulik praksis for livbåtmannskapets utførelse av sine oppgaver. Det er viktig å finne frem til installasjonens egen liste over disse.

## Slide 11: ORGANISERING OG LEDELSE FØR SJØSETTING
PUMPEMANN/MOTORMANN - PLIKTER OG OPPGAVER:
Starter innsjekk av passasjerer etter orde fra livbåtkapteinen
Veilede passasjerer med tanke på valg av livbåtseter
Kontroller passasjerenes fastspenning (hvis tiden tillater dette)
På ordre fra kaptein fjernes sikringsbolt/ sikringswire (ved øvelse: sjekke sikringsbolt/sikringswire)
Når alle er ombord, settes sperrebom fast og henger opp «Adgang forbudt, livbåt klarert for stup» skilt
Bordingsluke stenges
Kontrollerer luken til motorrom (hvor dette er aktuelt)
Når fastspent i eget sete meldes: «Pumpemann/ motormann klar»
Starter utpumping av fritt fall krok etter ordre fra livbåtkapteinen
(Ved øvelse skal pumpen ikke røres når livbåtfører gir ordren; «Start simulert utpumping» )
Det fremkommer ulik praksis for livbåtmannskapets utførelse av sine oppgaver. Det er viktig å finne frem til installasjonens egen liste over disse.

## Slide 12: ORGANISERING OG LEDELSE ETTER SJØSETTING
KAPTEINENS SÆRSKILTE ANSVAR:
Livbåtkapteinen har det fulle og hele ansvar for sikkerheten ombord i livbåten fra entring, under gange i sjø og til passasjerer er evakuert over i helikopter eller annet fartøy.
Livbåtkapteinen har det øverste ansvar ombord etter sjøsetting til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendige for å sikre liv og helse, holde ro og orden, og ellers sikre passasjerene.
GENERELLE FOKUSPUNKTER FOR KAPTEIN:
Orienter deg straks. Finn din innretning, og eventuelt andre innretninger samt beredskapsfartøyet.
Livbåtkapteinen har det overordnede ansvaret om bord. Opptre tydelig og bestemt, og sørg for god orden og disiplin i båten.
Oppnevn en til å hjelpe deg med navigering. Kompetanse kan finnes om bord.
Når båt er på sjøen, gå på kanal 16, hvis ikke ordre om et annet kanalvalg er gitt.
Finn ut hvilken vei vinden blåser fra, og husk det. Sammenlikn med innretningene på feltet dersom du kan se dem.
Finn beredskapsfartøyene og deres navn.
Motoren støyer avhengig av pådraget, all samtale begrenses om bord.

## Slide 13: ORGANISERING OG LEDELSE ETTER SJØSETTING
GENERELLE FOKUSPUNKTER FOR KAPTEIN:
Bruk ditt lederansvar bevisst overfor passasjerene
Jobb som et team sammen med det øvrige livbåtmannskapet
Skaff deg oversikt over eventuelle passasjerer som har problemer
Hold orden om bord. La passasjerene bli sittende i setet med setebeltet fastspent
Kall livbåtmannskapet opp til deg, og bruk dem som rådgivere
Merk deg navn på personer som kan ha observert relevante ting fra hendelsen som førte til evakuering
Ikke utløs radar transponder før behov
Informer øyeblikkelig alle om bord om hvilke beskjeder du får, og om hvilke strategier du velger

## Slide 14: EVENTUELT
Gjennomgang av eventuelle punkter fra øvrige skift